# МТИ манометры точных измерений

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МТИ, ВТИ, МВТИ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода.

Приборы предназначены для работы в условиях нормированных для вида климатического исполнения УЗ, УХЛЗ, ТЗ и ТВЗ.

Приборы являются сейсмостойкими.

Возможно кислотостойкое исполнение.

Изготавливаются для российской промышленности и для поставок на экспорт, в том числе для тропического климата.

Рекомендованы для эксплуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ).

Внесены в Государственный реестр средств измерений.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса | 150 мм |
| Резьба штуцера | М20×1,5 |
| Диапазон показаний приборов, kgf/см2: |  |
| - МТИ | от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 (жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород) |
| - ВТИ | от -1 до 0 |
| - МВТИ | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 (жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород) |
| Класс точности приборов | 0,4; 0,6; 1,0 |
| Диапазон измерений: |  |
| - избыточного давления | от 0 до 75 % диапазона показаний |
| - вакуумметрического давления | равен диапазону показаний |
| Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха | от -50° до +60 °С; от -30° до +50 °С (класс точности 0,4) |
| Степень защиты приборов от воздействия твердых частиц, пыли и воды | IP40 по ГОСТ 14254-96 |
| Масса приборов МТИ, ВТИ, МВТИ | не более 1,5 кг |

Верхние пределы измерений МТИ и ВТИ:

| Тип (наименование прибора) | Модель | Верхний предел измерений, Мпа (кгс/см2)* | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| МТИ (манометр) | 1218 | 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4 (0,6; 1; 1,6; 2,5; 4) | 0,6; 1 |
| МТИ (манометр) | 1216 | 0,6; 1; 1,6; 2,5 (6; 10; 16; 25) |  |
| МТИ (манометр) | 1246 | 4; 6; 10 (40; 60; 100) |  |
| МТИ (манометр) | 1232 | 16; 25; 40; 60 (160; 250; 400; 600) |  |
| МТИ (манометр) | 1217 | 100; 160 (1000; 1600) | 1 |
| МТИ (мановакуумметр)** | 1218 | 0,06; 0,15; 0,3 (0,6; 1,5; 3) |  |
| МТИ (мановакуумметр) | 1216 | 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (5; 9; 15; 24) |  |
| ВТИ (вакуумметр) | 1218 | - 0,1; - 0,06(-1; -0,6) | 0,6; 1 |
| Кислотостойкие |
| МТИ (манометр) | 1511*** | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60;) | 0,6; 1 |
| МТИ (манометр) | 1512 | 10; 16; 25; 40 (100; 160; 250; 400) |  |
| МТИ (мановакуумметр) | 1511*** | 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (1,5; 3; 5; 9; 15; 24) | 1 |

Примечания:

* - Приборы с верхним пределом значения до 0,6 (0,5) МПа выпускаются с шкалами в кПа.

** - Верхний предел разряжения для мановакууметров равен - 0,1МПа (-1 кгс/см2).

*** - Могут изготавливаться для измерения давления кислорода.

Количество делений на шкалах манометров:

| Предел измерений (кгс/см2) | Типы приборов |
| --- | --- |
|  | МТИ | МТК | МКШ | МКУ |
|  | Классы точности |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| Манометры |
| 0,6 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 200 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | 100 |
| 1,6 | 160 | 80 | - | 32 | - | 80 | - | 80 |
| 2,5 | 125 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
| 4 | 200 | 100 | 40 | 40 | 80 | - | - | 40 |
| 6 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | - | - | 60 |
| 10 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | - | 100 |
| 16 | 160 | 80 | 80 | 32 | 80 | - | 80 | 80 |
| 25 | 125 | 50 | 50 | 50 | 125 | - | 125 | 50 |
| 40 | 200 | 100 | 40 | 40 | 80 | - | 80 | 40 |
| 60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | - | 120 | 60 |
| 100 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | 100 | 100 |
| 160 | 160 | 80 | 80 | 32 | 80 | - | 80 | 80 |
| 250 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 125 | 50 |
| 400 | 200 | 100 | 40 | 40 | 80 | - | 80 | 40 |
| 600 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
| 1000 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Вакуумметры |
| -0,6 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| -1 | 200 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | 100 |
| Мановакуумметры |
| -1…0…0,6 | - | 80 | - | 32 | - | 80 | - | 80 |
| -1…0…1,5 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
| -1…0…3 | - | 80 | 40 | 40 | 80 | - | - | 40 |
| -1…0…5 | - | 120 | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 |
| -1…0…9 | - | 100 | 50 | 50 | 100 | - | - | 50 |
| -1…0…15 | - | 80 | 80 | 32 | 80 | - | 80 | 80 |
| -1…0…24 | - | 125 | 50 | 50 | 50 | - | 125 | 50 |

## Обозначение при заказе

## Чертеж