CENTER-310 измеритель влажности и температуры

Цифровой измеритель CENTER-310 предназначен для контроля влажности и температуры товаров и объектов. Измерение температуры воздуха осуществляется в диапазоне от -20 до 60°C (погрешность ± 0,7°C, разрешение 0.1°C), измерение влажности воздуха - в диапазоне от 0 до 100% (погрешность ± 2,5%, разрешение 0.1%). Измеритель CENTER оснащен функцией автоматического отключения.

Особенности:

- 1 вход,

- универсальный датчик,

- удержание,

- расчет минимального и максимального значений,

- секундомер,

- RS-232,

- универсальное питание.

Технические характеристики

| Температура |
| --- |
| Диапазон температур | Вход Т1 (базовый датчик): -20°C…60 °C, -4 ° F…140 °F |
| Дискретность измерения | Вход Т1: 0,1°C, 0,1 °F |
| Погрешность измерения | Вход Т1: ±0,7°C, ±1,4 °F |
| Относительная влажность |
| Диапазон влажностей | 0%…100% |
| Дискретность измерения | 0,1% |
| Погрешность измерения | ±2,5% (при 25°C) |
| Интерфейс RS-232 |
| Тип интерфейса | Последовательный порт, 9600бит/с |
| Функции интерфейса | Подключение к компьютеру для регистрации результатов измерения в текстовом и/или графическом режимах |
| Программное обеспечение | CENTER-310, 311 - опция |
| Программная платформа | Windows 95/98 или Windows NT 4.0 |
| Дисплей |
| Режимы индикации | Температура/время, влажность, дата |
| Общие данные |
| Измерительный вход | 1 |
| Цифровая шкала | 3 шкалы, 4 разряда |
| Объем регистратора | нет |
| Интервалы регистрации | нет |
| Время установления | Температура: 40 с (универсальный датчик), влажность: 75 с |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC- DC адаптер 9 В/100 мА |
| Срок службы батареи | 100 ч |
| Условия эксплуатации | диапазон температур от 0°С до 50°С, отн. влажность не более 90% |
| Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм, датчик: 190 (L)х15 ( d) |
| Масса | 320 г |

Стандартная комплектация измерителя Center-310:

- Измеритель Center 310;

- Батарея – 1 шт.;

- Термопара К-типа ТР-К01;

- Транспортная сумка;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.